## Slide 1: Дискретное Z - преобразование
Выполнили: группа РЦТ-22
Балан К.А.
Валиахметов В.А.
Орехва В.Э.

## Slide 2: Понятия
Дискретные -преобразования — это математический инструмент, который используется в области цифровой обработки сигналов для анализа и преобразования дискретных сигналов. Оно является аналогом непрерывного преобразования Лапласа в дискретной области.
где x[n]- входной дискретный сигнал, X(z) - его z-преобразование, а z - комплексная переменная.

## Slide 3: Свойства
Дискретное z-преобразование линейно, что означает, что оно удовлетворяет принципу суперпозиции. То есть, если x1[n] и x2[n] - два входных сигнала, а и b - константы, то a⋅x1​[n]+b⋅x2​[n]имеют z-преобразование a⋅X1​(z)+b⋅X2​(z), где X1​(z) и X2​(z) — z-преобразования x1​[n] и x2​[n]соответственно.
Линейность
Если входной сигнал равен нулю для всех отрицательных значений индексов (т.е. x[n] = 0 для n < 0), то z-преобразование такого сигнала существует вне единичного круга на комплексной плоскости z.
Свойство инициализации
Если входной сигнал смещается на k отсчетов во временной области, то его z-преобразование умножается на z-k. Это свойство также называется свойством смещения времени.
Свойство смещения
Свертка двух сигналов во временной области соответствует умножению их z-преобразований. Это обеспечивает удобный способ анализа систем с использованием дискретного z-преобразования.
Свойство свертки
если входной сигнал масштабируется на коэффициент a во временной области, то его z-преобразование масштабируется на a в области z.
Свойство масштабирования

## Slide 4: Преимущества
Адаптированность к цифровым системам
Удобство в анализе и проектировании
Обратимость
Универсальность
Простота программной реализации

## Slide 5: Принцип работы
Основной шаг при применении дискретного z-преобразования — это выражение дискретного временного сигнала x[n] в виде формального степенного ряда от переменной z:
где X(z) - z-преобразование сигнала x[n].
После преобразования сигнала x[n] в z-домен, можно выполнять различные операции, такие как фильтрация, усиление, смешивание и другие, а затем применять обратное z-преобразование для восстановления сигнала во временной области.
Таким образом, принцип работы дискретных z-преобразований состоит в переводе дискретных сигналов из временной области в область z для их анализа и обработки, а затем обратном преобразовании для восстановления сигнала во временной области.

## Slide 6: Применение
Цифровая обработка сигналов
Контроль и автоматизация
Телекоммуникации
Медицинская обработка сигналов
Обработка изображений

## Slide 7: Заключение
1. Мощный инструмент анализа и обработки сигналов: Дискретные z-преобразования представляют собой мощный инструмент для анализа и обработки дискретных сигналов и систем. Они позволяют перевести дискретные сигналы из временной области в область z, где их можно удобно анализировать и обрабатывать.
2. Широкое применение: Дискретные z-преобразования нашли широкое применение в различных областях, включая цифровую обработку сигналов, контроль и автоматизацию, телекоммуникации, медицинскую обработку сигналов и обработку изображений. Их универсальность и эффективность делают их незаменимым инструментом для инженеров и научных исследователей.
3. Преимущества: Дискретные z-преобразования обладают рядом преимуществ, таких как адаптированность к цифровым системам, удобство в анализе и проектировании, обратимость, универсальность и простота программной реализации. Эти преимущества делают их предпочтительным выбором при работе с дискретными сигналами и системами.

## Slide 8: Спасибо за внимание!